Заголовок
UNИX/lectures
Межсетевые экраны в “UNIX”

---
Iptables и с чем его едят
- Фильтрация в Linux
- Основные понятия
- Общая схема
- Connection tracking
- Примеры

---
Долгосрочная цель
Фильтрация в GNU/Linux
- Kernel-space фильтрация: netfilter
- User-space инструменты для настройки: iptables
- User-space фильтрация аналог divert socket
- Ручки к tcp/ip стеку и netfilter в /proc/sys/net/{ipv4,ipv6}

---
Решаемые задачи
- Layer-2 filtering
- Layer-3 filtering
- Other levels?
- Stateless filtering
- Statefull filtering
- Packet mangling
- NAT

---
Правила
- Matches
- Targets/jumps
  - terminating
  - non-terminating
- Modules

---
Цепочки
- Цепочка – последовательность правил.
- Последовательность обработки правил в цепочке.
- Политика по-умолчанию.
- Пользовательские цепочки, jump.

---
Таблицы
- filter
- nat
- mangle
- raw

---
Общая схема
- 3 пути пакета
- Таблицы из цепочек vs. цепочки из таблиц

---
Правила: matches
- protocol
- source (range)
- destination (range)
- in-interface/out-interface
- port/icmp-type (multiport)
- source-port/destination-port
- TCP-flags etc.
- Mac
- Addrtype matches

---
Правила: targets
- ACCEPT
- DROP
- REJECT
- LOG/ULOG
- TRACE
- RETURN
- MIRROR
- QUEUE/NFQUEUE

---
Connection tracking
- state match:
  - NEW
  - ESTABLISHED
  - RELATED
    - Icmp
    - Ftp
    - Irc
    - Pptp
    - Sip
    - ...
  - INVALID
- NOTRACK target

---
MARK/CONNMARK
- Пометить пакет
  - mark match
  - MARK target
- Пометить соединение
  - connmark match
  - CONNMARK target

---
Утилиты
iptables [-t table]
- -N chain
- -P chain POLICY
- -F chain
- -L [chain]
- -A chain rule-specificator
- -D chain rule-specificator
- -I chain number rule-specificator
- -D chain number
- Rule-specificator :=
  {[[-m module] [!] match]} -j TARGET [--target-options]

---
Пример работы
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -A INPUT -m state \
      --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 \
      -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state \
      --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo0 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 192.168.128.1/32 -p udp \
      -m udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 192.168.128.4/32 -p tcp
      -m tcp --dport 25 -j ACCEPT

---
Утилиты 2
- iptables -L -nv --line-numbers
- modprobe :-)
- iptables-save/iptables-restore
# Generated by iptables-save v1.4.2
*filter
:INPUT ACCEPT [2681429:2895113549]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [1534731:149800594]
:test - [0:0]
-A INPUT -j test
-A OUTPUT -j test
COMMIT
# Completed on Wed Mar 25 16:08:20 2009
ip6tables{,-save,-restore}

---
TCPMSS
“This target is used to overcome criminally braindead ISPs or servers which block "ICMP Fragmentation Needed" or "ICMPv6 Packet Too Big" packets.”
iptables -t mangle -A FORWARD \
        -m tcp -p tcp \
--tcp-flags SYN,RST SYN \
-j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu

---
NAT
- MASQUERADE
- SNAT
- DNAT
- NETMAP
- SAME
- REDIRECT
- Поддержка со стороны conntrack

---
Patch-o-matic
- mport
- time
- TARPIT
- random
- Conntrack modules

---
Литература
- http://iptables-tutorial.frozentux.net/
  Iptables Tutorial by Oskar Andreasson
- http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/
  Руководство по iptables (перевод Андрей Киселев)
- iptables(8)